#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego fotela zabiegowego

#### w ilości – 1 szt. (poz. 17a) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Istotne parametry techniczne : rama stalowa lakierowana koloru białego 3 częściowe leże fotela (siedzisko, oparcie, podnóżek) rozkładane do pozycji leżącej i półleżącej wysokość regulowana za pomocą pilota bezprzewodowego oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych maksymalne obciążenie > 145 kg regulacja kąta nachylenia oparcia od 0° do nie mniej niż 70° regulacja kąta nachylenia podnóżka od 0° do nie mniej niż 20° wyrób medyczny |  |
|  | Obicie oparcia oraz podłokietników : Tapicerka bezszwowa winylowa o podwyższonej odporności na zabrudzenia Wypełnienie pianka PU (poliuretan) Kolor niebieski Brak ostrych krawędzi (wyoblenia i zaokrąglenia) Materiał trudnopalny potwierdzony atestem |  |
|  | Wymiary : *) długość : od 185 do 200 cm, wysokość regulowania : od 50 do nie mniej niż 70 cm szerokość : 66 cm |  |
|  | Wyposażenie : pilot sterujący z bateriami podłokietniki tapicerowane regulowane pionowo i poziomo kółka jezdne podgumowane z hamulcem wieszak na papier stojak kroplówki |  |
|  | Oznaczenie na urządzeniu CE. Certyfikowany wyrób medyczny. ***) |  |
|  | atest (sprawozdanie) z badań zapalności mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub aktualnymi normami równoważnymi ***) |  |
|  | raport z badania odporności tkaniny tapicerki na ścieranie, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000 lub aktualnymi normami równoważnymi ***) |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy na zestaw : min. 2 lata |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+3 cm

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

***) w celu potwierdzenia, że mebel odpowiada określonym wymaganiom musi posiadać certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

II.WIDOK I MODEL PRODUKTU REFERENCYJNEGO

kolor obicia

JFZ -4 (niebieski)

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kozetki lekarskiej

#### w ilości – 4 szt. (poz. 18) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Produkt typ : 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Kraj pochodzenia : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Rok produkcji : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Istotne parametry techniczne : konstrukcja z rur malowanych proszkowo na kolor biały tapicerka 2-częściowo z regulowanym zagłówkiem z zakresem nie mniejszym niż od 0 do +50 stopni, regulowana skokowo maksymalnie obciążenie : nie mniej niż 150 kg wyrób medyczny |  |
|  | Materiał tapicerki : dostępność w 12 kolorach (obowiązkowy w palecie kolor niebieski i pomarańczowy) warstwa wierzchnia : 100% poliuretan (PU) odporność na ścieranie : min. 100.000 cykli Martindale'a (wysoka) gramatura materiału : > 400 g/m2 atest nietoksyczności tkaniny atest higieniczny |  |
|  | Wymiary : *) długość : 180 cm, wysokość : 51 cm szerokość : 61cm |  |
|  | Wyposażenie uchwyt na role papieru |  |
|  | Dostawa wraz ze złożeniem i ustawieniem |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy : min. 2 lata |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+5cm

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

II.WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO

COR z rolką papieru

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowy taboret lekarski medyczny

#### w ilości – 4 szt. (poz. 19) (1 szt. niebieski, 3 szt. pomarańczowy) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Produkt typ : 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Kraj pochodzenia : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Rok produkcji : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Istotne parametry techniczne : konstrukcja stalowa (chromowana) regulowana wysokość (kolumna gazowa) kółka miękkie do wykładzin (podgumowane) maksymalnie obciążenie : nie mniej niż 120 kg |  |
|  | Materiał siedziska : dostępność w 12 kolorach (obowiązkowy w palecie kolor niebieski i pomarańczowy) warstwa wierzchnia : 100% poliuretan (PU) odporność na ścieranie : min. 100.000 cykli Martindale'a (wysoka) gramatura materiału : > 400 g/m2 atest nietoksyczności tkaniny atest higieniczny |  |
|  | Wymiary : szerokość siedziska: średnica od Ø34cm do Ø40cm szerokość podstawy : średnica Ø62cm *) wysokość regulowana : od 47cm do 61cm *) lub więcej |  |
|  | Dostawa wraz ze złożeniem i ustawieniem |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy : min. 2 lata |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+5%

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

II.WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO

Taboret Olivia

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego parawanu medycznego

#### w ilości – 4 szt. (poz. 20) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Produkt typ : 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Kraj pochodzenia : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Rok produkcji : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Istotne parametry techniczne : konstrukcja z rur malowanych proszkowo na kolor biały min. 3 nogi, min 2 wyposażone w kółka jezdne wyrób medyczny |  |
|  | Materiał zasłony parawanu : bawełniana dostępność w 12 kolorach (obowiązkowy w palecie kolor niebieski i pomarańczowy) |  |
|  | Wymiary : *) długość : 90-100cm, szerokość (głębokość) : 50-60cm wysokość : 165-185cm |  |
|  | Wyposażenie kółka podgumowane do wykładzin |  |
|  | Dostawa wraz ze złożeniem i ustawieniem |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy : min. 2 lata |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+3cm

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

II.WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO

np. PRM 1S

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej chłodziarki 780x613 h=45cm

#### w ilości – 1 szt. (poz. 68) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Produkt typ : 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Kraj pochodzenia : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Rok produkcji : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodnia : od góry przeszklona witryna pozwalająca na wkładanie worków o poj. do 30l komora o pojemności 176 litrów (+/- 10 litrów) temperatura w komorze +1st.C do +10 st. C (nastaw fabryczny) automatyczny system odszraniana praca poniżej przy temp. zewn. <32 ºC zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Wymiary zewnętrzne : *) długość : 78 cm, szerokość : 61,3 cm, wysokość : 87 cm. |  |
|  | Wyposażenie : termometr elektroniczny zamek mechaniczny |  |
|  | Deklaracje zgodności. Oznaczenie na urządzeniu CE |  |
|  | Dostawa wraz z wstawieniem i podłączeniem w trudnodostępnym miejscu tj.: wąskie pomieszczenie (99cm) zawężone przejście do ok. 50cm (zlew gospodarczy) na wys. ok. 50cm, drzwi szerokości 85cm, |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy : min. 2 lata |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+ 1% co wynika z miejsca usytuowania

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

II.WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO

Chłodziarka ARO-200/3A

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojemnika na odpady medyczne 60l w ilości – 1 szt. (poz. 60) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Produkt typ : 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Kraj pochodzenia : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Rok produkcji : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemnik : min. 60 litrów spełnia wymagania normy ASTM F2132 - został poddany badaniom przebiciowym, |  |
|  | Wymiary zewnętrzne : *) długość :40 cm, szerokość : 30 cm, wysokość : 64 cm. |  |
|  | Certyfikat UN N. J080188-2 |  |
|  | Posiada opinię PZH |  |
|  | Dostawa wraz z wstawieniem i podłączeniem (gniazdo elektryczne w pomieszczeniu, wąskie pomieszczenie (100cm), drzwi z prześwitem 85cm, przeszkody na trasie). |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy : min. 2 lata |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+ 1% co wynika z miejsca usytuowania

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

II.WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO

Intergos. Pojemnik na odpady medyczne 60l.

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zlewu mobilnego w ilości – 2 szt. (poz. 71) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Produkt typ : 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Kraj pochodzenia : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Rok produkcji : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Istotne parametry techniczne : ilość komór : 1 szt. materiał zlewu : stal nierdzewna wymiary komory zlewu : 30x24 cm *) głębokość komory zlewu : 15 cm *) pojemnik na czystą wodę > 14 litrów *) pojemnik na brudną wodę > 14 litrów *) obudowa : pełna z drzwiami materiał obudowy : stal ocynowana malowana proszkowo (szary) podgrzewacz – nie mniej niż 40 st. C zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Wymiary zewnętrzne : *) szerokość : 33 cm; wysokość : 90 cm; głębokość : 45 cm. |  |
|  | Deklaracja CE, atest higieniczny |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy : min. 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+ 10%

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

II.WIDOK PRODUKTÓW REFERENCYJNYCH

Zlew mobilny UM1BPs

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej chłodziarki farmaceutycznej

#### w ilości – 1 szt. (poz.75) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent: 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Produkt typ : 		………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Kraj pochodzenia : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

Rok produkcji : 	………………………………………………………… (wypełnia Oferent)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Istotne parametry techniczne : ilość komór : 1 szt. pojemność komory >69 litrów pojemność użytkowa >54 litrów ilość półek : min.2 zakres temperatur od 0 do +10 st.C automatyczne odszraniane (defrost/no frost) zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Wymiary zewnętrzne : *) szerokość : 57 cm; wysokość : 60 cm; głębokość : 68 cm. |  |
|  | Wyposażenie : mikroprocesorowy regulator temperatury wyświetlacz z informacją o temperaturze możliwość doposażenia w rejestrator temperatury z powiadomieniem SMS |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy : min. 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+ 10%

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

II.WIDOK PRODUKTÓW REFERENCYJNYCH

Chłodziarka CHS 1+ A z oknem		      Chłodziarka CHS 1+ A bez okna

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego szafka mobilna na sprzęt zabiegowy w ilości – 1 szt. (poz. 25) / koszt jednostkowy ……………………… zł

# I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY OFEROWANE (TAK/NIE) **) |
| --- | --- | --- |
|  | Istotne parametry techniczne : konstrukcja nośna z aluminium półki z aluminium lub z tworzywa min. 5 szuflad (o wys. 50, 100, 200 mm) z pełnym wysuwem |  |
|  | Wymiary : *) głębokość : 58 cm wysokość całkowita : 90-110 cm szerokość : 83 cm |  |
|  | Wyposażenie : fronty szuflad niebieskie kółka jezdne podgumowane z min. 2 hamulcami kosz na śmieci pojemniki na leki w dwóch rzędach rączka/rączki |  |
|  | Certyfikowany wyrób medyczny. ***) |  |
|  | Gwarancja producenta lub dostawcy na zestaw : min. 2 lata |  |

*) dopuszczalna tolerancja -/+5 cm

**) jeśli Oferent nie wypełni komórki lub zostanie wpisane słowo NIE oferta podlega odrzuceniu

***) w celu potwierdzenia, że mebel odpowiada określonym wymaganiom musi posiadać certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

II.WIDOK PRODUKTU REFERENCYJNEGO

Nitrocare NTHM 113